家具设计的基本尺寸（单位:毫米）

衣橱：深度：一般600—650mm;    衣橱推拉门的宽度400—650mm。

衣橱滑动门宽度750—1200mm；高度：1900—2400mm。

矮柜：深度350—450mm;   柜门宽度300—600mm。

电视柜：深度450—600mm；高度250—450mm。

单人床：宽度900mm，1050mm，1200mm；长度1800mm，1900mm，2000mm，2100mm。

双人床：宽度1350mm，1500mm，1800mm；长度1800mm，1900mm，2000mm，2100mm。

圆床：直径1860mm，2125mm，2424mm（常用）。

室内门：宽度800—950mm，医院1200mm；高度1900mm，2000mm，2100mm，2200mm，2400mm。

厕所﹑厨房门：宽度620—800mm；高度1900mm，2000mm，2100mm。

窗帘盒：高度120—180mm：深度单层布120mm;双层布160—180mm（实际尺寸）。

沙发：单人式：长度800—950mm；深度850—900mm；坐垫高350—420mm；背高700—900mm。

双人式：长度1260—1500mm；深度800—900mm。

三人式：长度1750—1960mm；深度800—900mm。

四人式：长度2320—2520mm；深度800—900mm。

茶几：小型长方形：长度600—750mm，宽度450—600mm，高度380—500mm（380mm最佳）

中型长方形：长度1200—1350mm，宽度380—500mm或者600—750mm。

大型长方形：长度1500—1800mm，宽度600—800mm，高度330—420mm（330mm最佳）

正方形：长度750—900mm；高度430—500mm。

圆形：直径750mm，900mm，1050mm，1200mm；高度330—420mm。

方形：宽度900mm，1050mm，1200mm，1350mm，1500mm；高度330—420mm。

书桌：固定式：深度450—700mm（600mm最佳），高度750mm。

活动式：深度650—800mm，高度750—780mm。

书桌下缘离地至少580mm；长度：最少900mm（1500—1800mm最佳）

餐桌：高度750—780mm（一般），

西式高度680—720mm，

一般方桌宽度1200mm，900mm，750mm。

长方桌宽度800mm，900mm，1050mm，1200mm；长度1500mm，1650mm，1800mm，2100mm，2400mm。

圆桌：直径900mm，1200mm，1350mm，1500mm，1800mm。

书架：深度250—400mm（每一格），长度：600—1200mm；下大上小型下方深度350—450mm，高度800—900mm。

活动未及顶高柜：深度450mm，高度1800—2000mm。

室内人体与物|、空间关系的常用尺寸（单位：毫米）

- 墙面尺寸

  - 踢脚板高：80—200mm。

  - 墙裙高：800—1500mm。

  - 挂镜线高：1600—1800mm（画中心距地面高度）。

- 餐厅

  - 餐桌高：750—780mm。

  - 餐椅高：420—500mm。

  - 圆桌直径：二人500mm，三人800mm，四人900mm，五人1100mm，六人1100—1250mm，八人1300mm，十人1500mm，十二人1800mm。

  - 餐桌尺寸：二人700×850mm，四人1350×850mm，八人2250×850mm。

  - 餐桌转盘直径：700—800mm。

  - 餐桌间距：（其中座椅占500mm）应大于500mm以上。

  - 主通道宽：1200—1300mm。

  - 内部工作道宽：600—900mm。

  - 酒吧台高：900—1050mm，宽500mm。

  - 酒吧凳高：600—750mm。

- 商场营业厅

  - 单边双人走道宽：1600mm。

  - 双边双人走道宽：2000mm。

  - 双边三人走道宽：2300mm。

  - 双边四人走道宽：3000mm。

  - 营业员柜台走道宽：800mm。

  - 营业员货柜台：厚600mm，高800—1000mm。

  - 单靠背立货架：厚300—500mm，高1800mm—2300mm。

  - 双靠背立货架：厚600—800mm，高1800mm—2300mm。

  - 小商品厨窗：厚500—800mm，高400—1200mm。

  - 陈列地台：高400—800mm。

  - 敞开式货架：400—600mm。

  - 放射式售货架：直径2000mm。

  - 收款台：长1600mm，宽600mm。

- 饭店客房

  - 标准面积：大：25平方米；中：16—18平方米；小：16平方米。

  - 床：高400—450mm；床靠高850—950mm。

  - 床头柜：高500—700mm；宽500—800mm。

  - 写字台：长1100—1500mm；宽450—600mm;高700—750mm。

  - 行李台：长910—1070mm；宽500mm；高400mm。

  - 衣柜：宽800—1200mm；高1600—2000mm；深500mm。

  - 沙发：宽600—800mm；高350—400mm；靠背高1000mm。

  - 衣架高：1700—1900mm。

- 卫生间

  - 卫生间面积：3—5平方米以上。

  - 浴缸长度：一般有三种1220、1520、1680mm；宽720mm，高450mm。

  - 座便器：750×350mm。

  - 冲洗器：690×350mm。

  - 盥洗盘：550×410mm。

  - 淋浴器高：2100mm。

  - 化妆台：长1350mm；宽450mm.。

- 会议室

  - 中心会议室：单个会议桌边长600mm。

  - 环式高级会议室客容量：环形会议桌单人座位的内线长700—1000mm。

  - 环式会议室服务通道宽：600—800mm以上。

- 交通空间

  - 楼梯间休息室平台净空：等于或大于2100mm。

  - 楼梯跑道净空：等于或大于2300—mm。

  - 客房走廊高：等于或大于2400mm。

  - 两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。

  - 楼梯扶手高：850—1100mm。

  - 门的常用尺寸：宽850—1000mm。

  - 窗的常用尺寸：宽400—1800mm（不包括组合式的窗子）。

  - 窗台高：900—1200mm。

- 灯具

  - 大吊灯最小高度：2400mm（灯下边离地面）。、

  - 壁灯高：1500—1800mm。

  - 反光灯槽最小直径：等于或大于灯管直径两倍。

  - 壁式床头灯高：1200—1400mm。

  - 照明开关高：1000mm。

9、办公家具

- 办公桌：长1200—1600mm；宽500—650mm；高700—800mm

- 办公椅：高400—450mm；长×宽450×450mm。

- 沙发：宽600—800mm；高350—400mm；靠背面1000mm。

- 茶几：前置型：900×400×400mm；中心型：900×900×400mm、700×700×400mm；左右型：600×400×400mm。

- 书柜：高1800mm；宽1200—1500mm；深450—500mm。

- 书架：高1800mm；宽1000—1300mm；深350—450mm。

餐桌较高而餐椅不配套，就会令人坐得不舒服；写字桌过高，椅子过低，就会使人形成趴伏的姿式，缩短了视距，久而久之容易造成脊椎弯曲变形和眼睛近视。为此，日常使用的家具一定要合乎标准。

 对于桌椅类的高度，国家已有标准规定。其中，桌类家具高度尺寸标准可以有７００ｍｍ、７２０ｍｍ、７４０ｍｍ、７６０ｍｍ四个规格；椅凳类家具的座面高度 可以有４００ｍｍ、４２０ｍｍ、４４０ｍｍ三个规格。另外还规定了桌椅配套使用标准尺寸，桌椅高度差应控制在２８０至３２０ｍｍ范围内。

 正确的桌椅高度应该能使人在坐时保持两个基本垂直：一是当两脚平放在地面时，大腿与小腿能够基本垂直。这时，座面前沿不能对大腿下平面形成压迫。二是当两 臂自然下垂时，上臂与小臂基本垂直，这时桌面高度应该刚好与小臂下平面接触。这样就可以使人保持正确的坐姿和书写姿式。

 如果桌椅高度搭配得不合理，会直接影响着人的坐姿，不利于使用者的健康。为此，国标还规定了写字桌台面下的空间高不小于５８０ｍｍ，空间宽度不小于５２０ｍｍ，这是为了保证人在使用时两腿能有足够的活动空间。

 至于沙发类尺寸，国标规定单人沙发座前宽不应小于４８０ｍｍ，小于这个尺寸，人即使能勉强坐进去，也会感觉狭窄。座面的深度应在４８０至６００ｍｍ范围 内，过深则小腿无法自然下垂，腿肚将受到压迫；过浅，就会感觉坐不住。座面的高度应在３６０ｍｍ至４２０ｍｍ范围内，过高就像坐在椅子上，感觉不舒服；过 低，坐下去站起来就会感觉困难。

 挂衣柜类的高度方面，国家标准规定，挂衣杆上沿至柜顶板的距离为４０ｍｍ至６０ｍｍ，大了浪费空间；小了，则放不进挂衣架。挂衣杆下沿至柜底板的距离，挂 长大衣不应小于１３５０ｍｍ，挂短外衣不应小于８５０ｍｍ。衣柜的深度主要考虑人的肩宽因素，一般为６００ｍｍ，不应小于５００ｍｍ，否则就只有斜挂才能 关上柜门。

 对书柜类也有标准，国标规定调板的层间高度不应小于２２０ｍｍ。小于这个尺寸，就放不进３２开本的普通书籍。考虑到摆放杂志、影集等规格较大的物品，搁板层间高一般选择３００ｍｍ至３５０ｍｍ。

餐桌
1、选择一张圆餐桌还是长方形餐桌？这并不单单取决于空间条件，就餐者的生活习惯也很重要。
2、圆形的餐桌比较适宜就餐时交谈，氛围更加轻松、亲密，人数也宜变通。
3、空间狭窄时长方形的桌子较合适。长方形的餐桌也更正式，如果讲究就餐礼仪，再合适不过了。
4、餐桌的高度以0.75m为基准，上下不超过0.05m。

餐椅
1、座椅高度应在0.42~0.44m之间，高度过低，腿就不能自然弯曲，起立时会觉得有困难。
2、欧美进口的椅子通常较高，如果椅子高度超过0.45m，对中国女士来讲可能过高，在选择进口椅子时女士们不妨脱下高跟鞋，因为在家中你通常会穿着平跟拖鞋，试试脚是否能轻松着地。
3、椅子的进深，一般座前宽应不小于0.38m,座深在0.34~0.42m，椅背总高在0.85~1m。选择进深较大的椅子，高个子的人坐感舒适，而矮个子的人会觉得无依无靠。
4、餐椅一般不设扶手，这样用餐时更随意自在。但也有在较正式的场合或显示主座时使用带扶手的餐椅，以展现庄重的气氛或让人理舒适。在餐厅选用扶手椅时，要确认扶手不会碰到桌面，否则不用时，无法将其推到桌子下面会比较占空间。
5、如果餐桌的餐椅不是成套的，注意椅子的椅面高度的桌子的桌面高度差。0.27~0.32m是适当的。

餐柜
1、餐柜多采用上下组合的形式。餐柜的上部分多采用玻璃门，以展示餐具和酒，深度通常0.26~0.35m。
2、低柜较上端稍深一些，0.4~0.45m为宜。
3、餐橱高度与宽度没有一定的尺寸，与空间比例协调即可。

沙发
1、理想的沙发应该坐感舒适，起坐方便。当人就坐时，双脚着地，大腿平放，身体略向后倾。沙发的坐高、坐深、倾斜角度都要充分考虑使用者的舒适性。如果设计不当，会造成就坐者脊椎不合理的弯曲，影响身体健康。
2、沙发座高一般为0.42~0.5m。座垫下沉高度0.5~0.6m。座深0.5~0.6m。
3、利用腰枕，可以适当加大沙发进深到0.58~0.65m。
4、沙发的靠背高度也要考虑，购买时一定要试坐。
5、茶几高度至少0.5m，否则拿取物品时会吃力。

书桌
1、为了以后使用时的舒适，购买书桌椅时一定要试坐。
2、一般书桌高度065~0.8m。
3、地面至桌面净高度不小于0.57m。
4、书桌宽度不小于0.52m，阅读和写作才舒适。

书椅
1、书房的座椅最好有椅背，长期使用时人才不会疲劳。
2、扶手椅座面宽不小于0.45m，座深0.38~0.42m，座高0.38~0.45m。
3、靠背椅座面宽不小于0.36m，座深0.32~0.42m，背长0.3~0.42m，背宽不小于0.3m。

书柜
1、书柜的宽度与高度不用拘泥于传统，但深度要在0.24~0.34m。
2、搁板的层间高度要保持在30~35cm，不小于0.2cm，否则无法摆放书籍。
3、常用书籍可以摆放在1.8m以下，上端空间大多贮藏不常阅读的书籍。

床
1、成人床长度一般为1.95~2m，如果订购床具，床长度至少比人长出0.17m，这样睡觉时不论何种睡姿都很舒展。
2、床的宽度通常是1.5m，你也可以根据自己的需要选择。
3、床垫的水平高度应距地面40cm以上为宜，但不是越高越好，否则上下床不方便。

衣柜
1、衣柜深度一般为0.6m，不小于0.5m，否则挂放衣服会不平整。
2、衣柜内部挂放上装的位置高度1.1m，挂放大衣要1.6m。

橱柜的尺寸
1、燃气灶台的高度，以距地面70cm为宜。
2、厨房家具设计要依使用者身材而定。
3、工作台高80~85cm;工作台面与吊柜底的距离约需50~60cm;双眼灶的炉灶台面高最好不超过60cm。吊柜门的门柄要方便最常使用者的高度，方便取存的地方用来放置常用品。
4、灶台的右（左）侧如果是墙面，而你又正好习惯用右（左）手，则灶台与墙面距离应不少于30cm，水槽与墙面的距离同理。

# 常用的家具大小尺寸    单位(厘米)

（常用） 室内门：宽度：80-95， 
医院120；高度：190，200，210，220，240 
厕所、厨房门：宽度：80，90；高度：190，200，210 
窗帘盒：高度：12-18；深度：单层布12；双层布16-18（实际尺寸） 
沙发：单人式：长度：80-95，深度：85-90；坐垫高：35-42；背高：70-90 
双人式：长度：126-150；深度：80-90 
三人式：长度：175-196；深度：80-90 
四人式：长度：232-252；深度80-90

电视柜： 
深度：45-60，高度：60-70

矮柜： 深度：35~45，柜门宽度：30-60

单人床：宽度：90，105，120；长度：180，186，200，210 
双人床：宽度：135，150，180；长度180，186，200，210 
圆床： 直径：186，212.5，242.4

茶几： 
小型，长方形：长度60-75，宽度45-60，高度38-50（38最佳） 
中型，长方形：长度120-135；宽度38-50或者60-75 
正方形： 长度75-90，高度43-50 大型， 
长方形：长度150-180，宽度60-80，高度33-42（33最佳） 
圆形：直径75，90，105，120；高度：33-42 方形：宽度90，105，120，135，150；高度33-42 
书桌：固定式：深度45-70（60最佳），高度75活动式：深度65-80，高度75-78 书桌下缘离地至少58；长度：最少90（150-180最佳） 
餐桌：高度75-78（一般），西式高度68-72， 
一般方桌宽度120，90，75； 长方桌宽度80，90，105，120；长度150，165，180，210，240 
圆桌：直径90，120，135，150，180 
书架：深度25-40（每一格），长度：60-120；下大上小型下方深度35-45，高度80-90 
活动未及顶高柜：深度45，高度180-200 木隔间墙厚：6-10；内角材排距：长度（45-60）*90

室内常用尺寸： 
1、墙面尺寸 
(1)踢脚板高；80—200mm。 
(2)墙裙高：800—1500mm。 
(3)挂镜线高：1600—1800(画中心距地面高度)mm。 
2．餐厅 (1) 餐桌高：750—790mm。 
(2) 餐椅高；450—500mm。 
(3) 圆桌直径：二人500mm．二人800mm，四人900mm，五人1100mm，六人1100-1250mm，八人1300mm，十人l500mm，十二人1800mm。 
(4) 方餐桌尺寸：二人700×850(mm)，四人1350×850(mm)，八人2250×850(mm)， 
(5) 餐桌转盘直径；700—800mm。 
(6) 餐桌间距：(其中座椅占500mm)应大于500mm。 
(7) 主通道宽：1200—1300mm。 (8) 内部工作道宽：600—900mm。 
(9) 酒吧台高：900—l050mm，宽500mm。 
(10) 酒吧凳高；600一750mm。 
3．商场营业厅 
(1)单边双人走道宽：1600mm。 
(2)双边双人走道宽：2000mm。 
(3)双边三人走道宽：2300mm。 
(4)双边四人走道宽；3000mm。 
(5)营业员柜台走道宽：800mm。 
(6)营业员货柜台：厚600mm，高：800—l 000mm。 
(7)单*背立货架：厚300—500mm，高：1800—2300mm。 
(8)双*背立货架；厚；600—800mm，高：1800—2300mm 
(9)小商品橱窗：厚：500—800mm，高：400—1200mm。 
(10)陈列地台高：400—800mm。 
(11)敞开式货架：400—600mm。 (12)放射式售货架：直径2000mm。 
(13)收款台：长：1600mm，宽：600mm 4． 
饭店客房 
(1)标准面积：大：25平方米，中：16—18平方米，小：16平方米。 
(2)床：高：400—450mm，床*高：850—950mm。 
(3)床头柜：高500—700mm；宽：500—800mm。 
(4)写字台：长；1100—1500mm；宽450—600mml高700—750mm。 (5)行李台，长9l0—1070mm宽500mm高400mm。 
(6)衣柜：宽：800—1200mm高1600—2000mm深500mm。 
(7)沙发：宽：600一800mm高：350—400mm*背高1000mm 
(8)衣架高：1700—1900mm。 
5．卫生间 
(1)卫生间面积；3—5平方米。 (2)浴缸长度；一般有三种1220、1520、1680mm；宽；720mm，高450mm。 
(3)坐便；750×350(mm)。 
(4)冲洗器：690×350(mm)。 
(5)盟洗盆：550×410(mm)。 (6)淋浴器高：2100mm。 
(7)化妆台；长：1350mm；宽450 mm。 
6．会议室 (1)中心会议室客容量：会议桌边长600(mm)。 
(2)环式高级会议室客容量；环形内线长700—l 000mm。 
(3)环式会议室服务通道宽：600—800mm。 
7．交通空间 (1)楼梯间休息平台净空：等于或大于2100mm。 
(2)楼梯跑道净空：等于或大于2300mm。 
(3)客房走廊高；等于或大于2400mm。 
(4)两侧设座的综合式走廊宽度等于或大于2500mm。 
(5)楼梯扶手高；850—1100mm。 
(6)门的常用尺寸：宽：850—1000mm。 
(7)宙的常用尺寸；宽；400—1800mm，(不包括组合式窗子) (8)窗台高；800—1200mm。 
8．灯具 (1)大吊灯最小高度：2400mm。 (2)壁灯高：1500—1800mm。 
(3)反光灯槽最小直径：等于或大于灯管直径两倍。 (4)壁式床头灯高：1200—1400mm。 
(5)照明开关高：1000mm。 
9．办公家具 (1)办公桌：长：1200—1600mm：宽：500—650mm 5高；700—800mm。 
(2)办公椅：高；400—450mm长×宽：450×450(mm)。 
(3)沙发：宽：600—800mm；高：350—400mm；*背面：1000mm。 
(4)茶几；前置型：900×400×400(高)( mm)；中心型：900x 900×400(mm)、 700×700×400(mm)；左右型：600×400×400(mm)。 
(5)书柜：高：1800mm，宽：1200—1500mm；深：450—500mm。 
(6)书架：高：1800mm 6宽：1000—1300mm ；深：350—450mm

衣橱： 
深度：一般60~65；推拉门：70，衣橱门宽度：40~65 推拉门：75~150，高度：190~240